Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS. štev. 110/02 in 8/03 –popr. in 58/03-ZZK-1) in 16.člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 31. seji dne 28. 09.2006 sprejel

ODLOK

o občinskem lokacijskem načrtu Univerzitetni kampus Novo mesto

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen

(vsebina občinskega lokacijskega načrta)

S tem odlokom se sprejme občinski lokacijski načrt Univerzitetni kampus Novo mesto (v nadaljevanju OLN), ki ga je izdelal Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o., Ljubljana pod številko projekta 11/2005, v septembru 2006.

OLN vsebuje:

- besedilo OLN

- kartografski del z grafičnimi načrti:

Načrt namenske rabe prostora

1.1	Izsek iz prostorskih sestavin planskih aktov občine		M 1:5000

Načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije

2.1	Ureditveno območje – Pregledna situacija			M 1:2000

2.2	Rušitvena situacija						M 1:1000

2.3	Načrt parcele							M 1:1000

2.4	Načrt gradbenih parcel s tehničnimi elementi			M 1:1000

Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor

3.1	Ureditveno območje - Pregledna situacija - ortofoto		M 1:2500

3.2	Ureditvena situacija						M 1:1000

3.3	Ureditvena situacija – 1. klet					M 1:1000

3.4	Ureditvena situacija – Pritličje					M 1:1000

3.5	Ureditvena situacija – 3. nadstropje				M 1:1000

3.6	Ureditvena situacija – Krajinska ureditev			M 1:1000

3.7	Karakteristični prerezi						M 1: 500

3.8	Prikaz faznosti gradnje				  		M 1:1000

3.9	Študija požarne varnosti					M 1:1000

Načrt projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in ostale infrastrukture

4.1	Gradbena situacija s prometno ureditvijo			M 1:1000

4.2	Vzdolžni prerez – Glavna cesta G2-105				M 1:1000/100

4.3	Vzdolžni prerez – Regionalna cesta R3-419			M 1:1000/100

4.4	Vzdolžni prerez – Intervencijska pot				M 1:1000/100

4.5	Vzdolžni prerez – Dostop do potniškega terminala		M 1:1000/100

4.6	Vzdolžni prerez – Dostopna cesta v garažo			M 1:1000/100

4.7	Karakteristični prečni prerez ceste G2-105/0256

(Novo mesto-Metlika)						M 1:50

4.8	Karakteristični prečni prerez krožnega križišča

na glavni cesti (Levičnikova cesta)				M 1:50

4.9	Karakteristični prečni prerez ceste R3-419/1204

(Šentjernejska cesta)						M 1:50

4.10	Karakteristični prečni prerez krožnega križišča

na regionalni cesti (Šentjernejska cesta)			M 1:50

4.11	Karakteristični prečni prerez intervencijske poti	M 1:50

4.12	Zbirna situacija – elektroenergetski vodi				M 1:1000

4.13	Zbirna situacija – komunalni vodi				M 1:1000

2.člen

(vsebina prilog k OLN)

Priloge k OLN so:

- Povzetek za javnost

- Izvleček iz strateškega prostorskega akta

- Obrazložitev in utemeljitev OLN

- Seznam strokovnih podlag

- Smernice nosilcev urejanja prostora s pojasnili glede upoštevanja

- Mnenja nosilcev urejanja prostora

- Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi OLN

- Oceno stroškov za izvedbo OLN

- Seznam tangiranih zemljišč s podatki o lastniku in zemljišču

- Spis postopka priprave in sprejemanja OLN

- Študija požarne varnosti

- Geološko – geomehansko poročilo

- Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme št.9026

- Drugi gradbeni načrti št.9026

- Načrt elektro inštalacij št. EIP-075

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

3.člen

(prostorske ureditve)

V ureditvenem območju OLN so naslednje prostorske ureditve:

Z OLN se načrtuje naslednje objekte:

- vhodni prometni terminal z vhodnim objektom

- objekte inštitucij in rektorata na severnem delu območja

- študentske domove na vzhodnem delu območja

- inštitut in zavod na južnem delu ploščadi

- športno dvorano

- podzemne garaže

- arhive in depoje v kletnih etažah

- infrastrukturne objekte

Z OLN se načrtujejo naslednje površine:

- osrednja tlakovana ploščad

- potniški terminal z vhodno ploščadjo

- športne površine

- zunanji amfiteater

- gozdne parkovne površine

- travnik

III. UREDITVENO OBMOČJE

4.člen

(ureditveno območje OLN)

Območje načrtovanega univerzitetnega kampusa v Drgančevju leži na gozdnem območju, ki se razteza vzhodno od Ragovega loga in leži v neposredni bližini Levičnikove ceste. Območje predlagane lokacije za umestitev univerzitetnega kampusa s pripadajočimi programi obsega skupaj okoli 45,37 ha.

Meja območja urejanja poteka po zemljiščih s parc.št. 1231/1, 1231/2, 1231/3, 1235/2, 1266/1, 1266/1, 1266/2, 1266/6, 1345/1, 1993/1, 1993/2, 1993/3, 1993/4, 1993/4, 1993/5, 1993/6, 1993/7, 1993/8, 1993/9, 232/1, 232/2, 232/2, 232/3, 232/7, 232/8, 238/1, 243/145, 243/146, 243/147, 243/4, 243/7, 243/79, 243/83, 243/98, 252/13, 252/14, 252/15, 252/2, 252/3, 252/4, 252/5, 252/6, 253/10, 253/11, 253/24, 253/25, 253/8, 254/1, 254/12, 254/15, 254/16, 254/17, 254/2, 254/22, 254/23, 254/24, 254/25, 254/26, 254/6, 254/7, 254/8, 256/1, 256/12, 256/2, 256/3, 256/4, 256/5, 256/7, 256/8, 257/1, 257/2, 257/3, 258/1, 259/11, 259/20, 284/17, 284/46,  304/3, 304/4, vse k.o. Ragovo.

Območje lokacijskega načrta zajema zemljišča in dele zemljišč s parcelnimi številkami: 1231/1, 1231/2, 1231/3, 1266/1, 1266/2, 1266/5, 1266/6, 1266/7, 1345/1, 232/1, 232/2, 232/3, 232/7, 232/8, 238/1, 238/18, 238/27, 238/28, 243/106, 243/145, 243/146, 243/147, 243/4, 243/7, 243/79, 243/83, 249/1, 249/10, 249/11, 249/12, 249/13, 249/14, 249/15, 249/16, 249/17, 249/18, 249/19, 249/2, 249/20, 249/21, 249/22, 249/23, 249/24, 249/25, 249/26, 249/27, 249/28, 249/3, 249/4, 249/5, 249/6, 249/7, 249/8, 249/9, 252/1, 252/14, 252/5, 253/24, 254/1, 254/12, 254/15, 254/17, 254/2, 254/20, 254/22, 254/23, 254/24, 254/25, 254/5, 254/6, 254/7, 254/8, 256/1, 256/12, 256/2, 256/3, 259/11, 259/17, 259/21, 284/17, 284/46, 304/3, 304/4, vse k.o. Ragovo.

- rekonstrukcija dela Šentjernejske ceste (R2-419/1204) na zemljiščih s parc. št. 304/4, 304/3, 284/46, 285/12, 1231/3, 256/2, 256/1, 254/2, 254/22, 254/6, 254/7, 1231/1, 254/8, 254/12, 253/11, 253/25, 253/10, 1231, 256/8, 254/15, 254/16, 254/17, 254/1, vse KO Ragovo

- rekonstrukcija dela glavne ceste G1-105/0255 na zemljiščih s parc. št. 1266/2, 1345/1, vse KO Ragovo

- na novo krožišče na Levičnikovi cesti je možno priključiti Tavčarjevo na zemljiščih s parc. št.  243/83, Jurčičevo, Stritarjevo in Levstikovo ulico

- izvedba priključka Lobetove ulice na novo krožno križišče na zemljiščih s parc. 1231/3, 253/8, 253/24, 286/14, 286/18, vse KO Ragovo

- izvedba dostopa do stanovanjske hiše št. 22 Lobetova ul.in po potrebi št. 40 Šentjernejska cesta na zemljiščih s parc. št. 286/16, 286/36 in 286/5, vse KO Ragovo.

5.člen

(posegi izven območja OLN)

Izven območja urejanja s tem OLN se izvede:

- izvedba dela kabliranega podzemnega daljnovoda od TP Kodeljev hrib do nove TP v območju urejanja na zemljiščih s parc. št. 254/19, 254/16, 254/15, 254/17, 254/1, vse KO Ragovo

- izvedba dela javne razsvetljave ob Šentjernejski cesti na zemljiščih s parc. št. 1231/1, 254/16, 254/15, 254/17, 254/1, vse KO Ragovo

- izvedba dela tlačnega voda za odvod odpadnih komunalnih vod od črpališča na zemljišču s parc. št. 278/1, KO Ragovo do črpališča v območju urejanja na zemljišču s parc. št. 1345/1, KO Ragovo

- izvedba dela kabelske kanalizacije za TK in KATV vode s situativno navezavo na projekt št. IP-65/04, Topos d.o.o., avgust 2004, do meje območja urejanja OLN na zemljišču s parc. št. 1345/1, KO Ragovo

- izvedba dela vodovoda in plinovoda s situativno navezavo na projekt št.IP-65/04, Topos d.o.o., avgust 2004 do meje območja urejanja OLN na zemljiščih s parc. št. 1345/1, 278/5, 1266/2, vse KO Ragovo

- izvedba dela javne razsvetljave s situativno navezavo na projekt št. IP-65/04, Topos d.o.o., avgust 2004, do meje območja urejanja OLN na zemljišču s parc. št. 1345/1, KO Ragovo

- izvedba dela kanalizacije za odvod padavinskih vod od meje območja urejanja do iztoka v reko Krko na zemljiščih s parc. št. 1345/1, 185/2, 187, 188, 189/1, 217/6, 1246/3, 217/1, 217/8, 1247/5, 211/1, 1346, 203/2, 211/2, 1342/5, vse KO Ragovo

- izvedba dela kanalizacije za odvod odpadnih komunalnih vod s črpališčem od meje območja urejanja do iztoka v obstoječ jašek na Seidlovi cesti na zemljiščih s parc. št. 1345/1, 185/2, 187, 188, 189/1, 1342/5, vse KO Ragovo

6.člen

(delitev na ureditvene enote)

Območje OLN je razdeljeno na 3 ureditvene enote:

- UE 01_Gozd s posebnim namenom na severnem delu območja OLN

- UE 02_Objekti univerzitetnega kampusa

- UE 03_Zelene površine pod grajenim območjem kampusa

IV. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR

7.člen

(vplivno območje)

Vplivno območje OLN je enako ureditvenemu območju OLN. Vplivno območje OLN bo v času gradnje zajemalo zemljišča znotraj ureditvenega območja ter zemljišča, namenjena za gradnjo primarne komunalne in energetske infrastrukture.

Po izgradnji prostorskih ureditev bo vplivno območje obsegalo zemljišča, ki so sedaj vključena v območje OLN ter zemljišča s posegi komunalnih vodov in prometne infrastrukture.

(A) Opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji

8.člen

(vpliv in povezave s sosednjimi območji)

Območje OLN se nahaja v gozdnem predelu Drgančevje.

Nova zasnova predstavlja t.i. anglosaški model univerzitetnega kampusa z avtonomno in celostno oskrbo na enem mestu. Nova zasnova je oblikovno in funkcionalno samostojna. Grajeni kompleks kampusa je v UE 02.

Kompleks je navezan na primarno cestno omrežje Novega mesta – na zahodu je glavna navezava na Levičnikovo cesto. Predviden je nov priključek, z rekonstrukcijo Levičnikove ceste in novim krožiščem. Sekundarna navezava na mesto je z južne strani na Šentjernejsko cesto - z novim krožiščem ob naselju Žabja vas. Promet je z obeh cest speljan neposredno v garažno hišo pod osrednjo ploščadjo. Ob Levičnikovi cesti se predvidi samostojna prometna glava z vsemi prometnimi funkcijami kampusa – ustavljanje javnega potniškega prometa, dostava, protokolarni dovoz, kratkotrajno ustavljanje.

Na rekonstruiranih cestah – Levičnikovi in Šentjernejski, se predvidi postajališča mestnega potniškega prometa.

Drugi del kampusa – UE 01 obsega gozd s posebnim namenom na severnem delu območja. V gozd se posega le s parkovno ureditvijo. Predvidene peš in kolesarske poti so razvejane po celotnem gozdnem območju in se navezujejo na sosednja mestna območja – na vzhodu na stanovanjsko in trgovsko območje Cikava, na zahodu na stanovanjsko območje Ragovska in na jugu na stanovanjsko naselje Žabja vas.

Z OLN se izven območja OLN predvideva rekonstrukcija Šentjernejske ceste ter cestni priključek v novo krožno križišče na Levičnikovi cesti iz stanovanjske soseske ob Tavčarjevi, Jurčičevi, Stritarjevi in Levstikovi ulici.

UE 03, ki zajema zelene površine na južnem delu območja, predvideva krajinsko ureditev travnika brez gradnje objektov tudi na južnem območju izven meje OLN.

Načrt ureditve z navezavo na sosednja območja je razviden v kartografskem delu - Pregledna situacija, št.lista: 3.1.

(B) Vrste načrtovanih objektov in površin ter opredelitev dejavnosti

9.člen

(vrste gradenj)

V UE 01 ni dovoljeno posegati z objekti. Način gospodarjenja, omejitve in posegi so opisani v 40.členu tega OLN.

V UE 02 so dovoljene gradnje novih objektov, njihove rekonstrukcije, redna in investicijska vzdrževalna dela na zgrajenih objektih, vzdrževalna dela v javno korist ter odstranitve objektov.

V UE 03 je dovoljeno posegati le s parkovnimi in športnimi površinami. V UE 03 ni dovoljeno posegati z objekti.

10.člen

(vrste objektov)

V UE 02 so dovoljene naslednje vrste objektov (povzeto po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena, Uradni list RS, št 33/03 in 78/05-popr. – v nadaljevanju: Uredba):

1		STAVBE

11		Stanovanjske stavbe

- Stanovanjske stavbe za posebne namene

1130		Stanovajske stavbe za posebne namene

11300	Stanovajske stavbe za posebne namene

12		Nestanovanjske stavbe

- Upravne in pisarniške stavbe

1220		Upravne in pisarniške stavbe

12203	Druge upravne in pisarniške stavbe

123		Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih telekomunikacij

1241		Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe

12410	Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe

1242		Garažne stavbe

12420	Garažne stavbe

126			Stavbe splošnega družbenega pomena

1261		Stavbe za kulturo in razvedrilo

12610	Stavbe za kulturo in razvedrilo

- Muzeji in knjižnice

12620	Muzeji in knjižnice

- Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo

12630	Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo

1265		Športne dvorane

12650	Športne dvorane

2		GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI

21		Objekti transportne infrastrukture

211			Ceste

2111		Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste

21110	Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste

2112	Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne poti

21120	Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne poti

214			Mostovi, viadukti, predori in podhodi

2142		Predori in podhodi

21420	Predori in podhodi

22		Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi

221	Prenosni (transportni) cevovodi, prenosna komunikacijska omrežja

in prenosni elektroenergetski vodi

2211		Naftovodi in prenosni plinovodi*

21120	Naftovodi in prenosni plinovodi*

2214		Prenosni elektroenergetski vodi*

21140	Prenosni elektroenergetski vodi*

* objekti, ki jih OLN tangira (plinovod ob glavni cesti G1-105 -Geoplin d.o.o. ter visokonapetostni elektrovod -napajanje KRKE d.d.)

- Distribucijski cevovodi, distribucijski elektroenergetski vodi in

distribucijska komunikacijska omrežja

2221		Distribucijski plinovodi

22210	Distribucijski plinovodi

2222		Distribucijski cevovodi za vodo in pripadajoči objekti

22221	Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo

22223	Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti

2223		Cevovodi za odpadno vodo, čistilne naprave

22231	Cevovodi za odpadno vodo

2224	Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja

22240	Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja

24		Drugi gradbeni inženirski objekti

241			Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas

2411		Športna igrišča

24110	Športna igrišča

2412		Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

24122	Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

ENOSTAVNI OBJEKTI

(na osnovi Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektih, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči – Uradni list RS, št.114/03 in 130/04)

1 			Pomožni objekti

- vse vrste ograj

- pomožni infrastrukturni objekti

- pomožni cestni objekti

- pomožni žičniški objekti

- pomožni energetski objekti

- pomožni komunalni objekti

2			Začasni objekti

- začasni objekti, namenjeni prireditvi

3			Vadbeni objekti

- vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem

4			Spominska obeležja

5			Urbana oprema

UE 01 obsega gozd s posebnim namenom. Posege vanj opredeljuje 40.člen tega odloka.

11.člen

(vrste ureditev)

V območju OLN so predvidene naslednje ureditve:

- hortikulturne ureditve:

- zasaditev obojestranskega drevoreda ob Levičnikovi cesti

- parkovno urejanje in vzdrževanje gozda s posebnim namenom

- zasaditev degradiranih območji gozda z novo vegetacijo

- obnovitev gozdnih robov

- linearne zazelenitve na centralni in vstopni ploščadi kompleksa

- zgoščanje drevesne zasaditve med predvidenimi objekti, ki se zajedajo v gozd

- zasaditev grmovnic ob predvidenih sprehajalnih poteh

- vzdrževanje travnika na jugu območja

- zazelenitev in oblikovanje brežin, nastalih zaradi prilagajanja terena novim objektom

- parterne ureditve:

- tlakovanje centralne in vstopne ploščadi

- ureditev javne razsvetljave in postavitev urbane opreme na centralni in vstopni ploščadi

- ureditev potniškega terminala s prostori za čakanje avtobusov, avtomobilov in taksijev

- zazelenitev in ureditev tlakovanih poti med glavnimi vhodi inštitucij

- tlakovane poti med objekti inštitucij

- ureditev zunanjih utrjenih zelenih površin, atrijev, zunanjih družabnih prostorov na izhodih iz inštitucij

- ureditev zunanjih čitalniških mest v zelenju na izhodu iz knjižnice in čitalnice

- utrjene tlakovane površine med objekti študentskih domov; postavitev prostorov za sedenje

- ureditev tlakovanih poti med ploščadjo in vhodi študentskih domov

- športne površine v gozdnem območju na platoju ob študentskih domovih in obstoječem vkopu v teren; postavitev tribun v obstoječo konfiguracijo terena

- centralni vadbeni stadion s tekaško stezo, skakališčem v daljino in višino, na robu gozda na južnem delu območja

- zunanji amfiteater v obstoječem vkopu; tribune v obstoječi konfiguraciji terena

- utrjena krožna intervencijsko dostavna pot

- parkovne utrjene poti za kolesarje, pešce in rekreativce v gozdu s posebnim namenom z navezavo na sosednja mestna območja

12.člen

(vrste dejavnosti)

Osnovna dejavnost v območju OLN je izobraževanje. Sekundarne dejavnosti so kulturne, rekreacijske in športne dejavnosti. Vse ostale dejavnosti so le-tem podrejene in se jih načrtuje v omejenem obsegu v okviru primarnih programov.

V območju OLN so po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02), dovoljene naslednje dejavnosti:

G		TRGOVINA, POPRAVILA MOTORNIH VOZIL IN IZDELKOV ŠIROKE PORABE

52		TRGOVINA NA DROBNO, RAZEN Z MOTORNIMI VOZILI; POPRAVILA IZDELKOV ŠIROKE PORABE

52.47		Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami

52.471	Dejavnost knjigarn

52.472		Trgovina na drobno s časopisi, revijami

52.473	Dejavnost papirnic

H	GOSTINSTVO

55		GOSTINSTVO

55.2		Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih obratov

55.23		Dejavnost drugih nastanitvenih obratov

55.234		Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov

55.3		Dejavnost prehrambenih gostinskih lokalov

55.30		Dejavnost prehrambenih gostinskih lokalov

55.302		Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij

55.303		Dejavnost slaščičarn, kavarn

55.4		Točenje pijač

55.40		Točenje pijač

55.400		Točenje pijač

55.5		Dejavnost menz ter priprava in dostava hrane (catering)

55.51		Dejavnost menz

55.510		Dejavnost menz

K		POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI, NAJEM IN POSLOVNE STORITVE

73	RAZISKOVANJE IN RAZVOJ

73.1		Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije

73.10        	Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije

73.101      	Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja

73.102       	Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije

73.103       	Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti

73.104       	Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine

73.2         		Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike

73.20        	Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike

73.201       	Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja

73.202      	Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike

M		IZOBRAŽEVANJE

80		IZOBRAŽEVANJE

80.3		Višje strokovno, visoko strokovno in univerzitetno izobraževanje

80.30		Višje strokovno, visoko strokovno in univerzitetno izobraževanje

80.301		Višje strokovno izobraževanje

80.302		Visoko strokovno izobraževanje

80.303		Univerzitetno izobraževanje

80.4		Dejavnost vozniških šol ter drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

80.42		Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

80.421		Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol

80.422		Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.

O		DRUGE JAVNE, SKUPNE IN OSEBNE STORITVENE DEJAVNOSTI

92		REKREACIJSKE, KULTURNE IN ŠPORTNE DEJAVNOSTI

92.3		Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje ter druge razvedrilne dejavnosti

92.32		Obratovanje objektov za kulturne prireditve

92.320		Obratovanje objektov za kulturne prireditve

92.5		Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti

92.51		Dejavnost knjižnic in arhivov

92.511		Dejavnost knjižnic

92.512		Dejavnost arhivov

92.52		Dejavnost muzejev, varstvo kulturne dediščine

92.521		Dejavnost muzejev

92.522		Varstvo kulturne dediščine

92.6		Športna dejavnost

92.61		Obratovanje športnih objektov

92.610		Obratovanje športnih objektov

(C) Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo

13.člen

(splošni pogoji)

# Tipologija zazidave

Tipologija zazidave naj sledi konceptualni zasnovi horizontalnih ploskev, ki se v prečnem prerezu nalagajo v skladu z obstoječo konfiguracijo terena. Posamezni stavbni volumni so v projektno mrežo ujeti tako, da se izmenjujeta polno in prazno in s tem omogočata čitljivost obstoječe konfiguracije z zelenim plaščem Drgančevja.

Naglašena je horizontalnost s pretežno transparentno opno, ki zagotavlja »zračnost« oblikovalske zasnove in njeno »zraščenost« s prostorom. Objekti ne smejo dajati vtisa volumna, temveč horizontalnega prepleta plošč na ortogonalni mreži. Različni funkcionalni sklopi objektov se vežejo na centralno ploščad, ki se jo oblikuje enotno v celoti. Enotna tipologija zazidave velja za celoten kompleks, za vse objekte. Izjema je, zaradi tehničnih rešitev, lahko le športna dvorana.

Infrastrukturni objekti so oblikovno podrejeni.

Umestitev objektov na teren

Objekte se maksimalno prilagaja konfiguraciji terena – tudi z zelenimi atriji, konzolnimi previsi čez teren, zelenimi prehodi pod in med objekti – natančna umestitev objektov z vrisanim obstoječim in novim profilom terena je razvidna iz kartografskega dela – Karakteristični prerezi, št.lista:3.7.

Lege objektov na zemljišču z vrisanimi gradbenimi linijami so prikazane v kartografskem delu – Ureditvena situacija, št.lista: 3.2.

Ureditev okolice objektov je opisana v 17.členu – pogoji za zunanjo ureditev.

# Konstrukcijska zasnova

Konstrukcijsko zasnovo objektov tvori armiranobetonski skelet, v kleteh, pritličju in nadstropjih. Konstrukcijsko je ta del armiranobetonska stenasta konstrukcija. Glavno nosilno konstrukcijo tvorijo stene debeline 20-30 cm v vzdolžni in prečni smeri in nosilni stebri. Stene zgoraj v etažah so povezane med sabo s togimi šipami, armiranobetonskimi ploščami debeline 25-30 cm.

Temeljenje je prilagojeno profilu in sestavi terena. Za pogoje temeljenja posameznega objekta je potrebno pridobiti podrobno geomehansko poročilo.

Fasada

Fasade so predvidene v kombinaciji stekla in alu sendvič polnil. Kjer je to možno, so fasade izvedene na principu dvojnih zasteklitev, da je izraba energije čim večja.

Pas horizontalnih plošč mora biti viden tudi na fasadi.

Predvideno je oblikovanje južne fasade kletnih programov, ki so delno vkopani. Vsi kletni programi, ki potrebujejo naravno osvetlitev so orientirani na južno stran. Južna fasada – kletni programi se oblikuje kot ostale fasade objetov.

Regulacijske in gradbene linije

Gradbene linije so razvidne v kartografskem delu: Ureditvena situacija, št.lista 3.2.

Višinski gabariti

Usmeritve za višinske gabarite so podane za vsak objekt v 14.členu tega odloka. Navedene so možne tolerance in odstopanja višinskih gabaritov.

14.člen

(pogoji in usmeritve za objekte)

A1	Vhodno servisni objekt

Program in vrsta posega:

Glavni vstopni objekt z nadzorom kampusa, servisni in vzdrževalni prostori univerzitetnega kampusa, nadstrešnica prometnega terminala. Objekt ima lastno povezavo z garažami. V objektu je otok za ločeno zbiranje odpadkov.

Gabariti:

- zunanje tlorisne dimenzije		dimenzije tlorisa:	59.1 m x 16.2 m

- etažnost = P				pritličje			249 m2 b.e.p.

- višinski gabariti			max. 5 m nad koto pritličja (+191.00m)

- oblikovanje strehe			ravna streha

- kota urejenega terena			+190.00m

- višina svetlega prehoda v pritličju	min. 4.50 m

- tolerance				±10%, pri etažnosti ni toleranc

- poseg					novogradnja

A2	Inštitucija 1 / faza 1

Program in vrsta posega:

Objekt visokošolskih programov družboslovne in pedagoške usmeritve, s pripadajočimi predavalnicami, kabineti, referati, amfiteatralnimi dvoranami, hallom, javnimi servisi v pritličju (trgovine, kopirnice, ...) in servisnimi prostori. Objekt ima lastno povezavo z garažami.

Gabariti:

- zunanje tlorisne dimenzije                    dimenzije tlorisa:	16.2m x 48.2m,

15.8m x 16.2m, 24.2m x 32.0m,

16.2m x 48.0 m

- etažnost P+3				pritličje			2334.44 m2 b.e.p.

celota			8413.04 m2 b.e.p.

- višinski gabariti			max. 17 m nad koto pritličja (+191.00m)

- oblikovanje strehe			ravna streha

- kota urejenega terena			+190.00m

- višina svetlega prehoda v pritličju	min. 4.15 m

- tolerance				±10%, etažnost – min. P+2, max. P+4

- poseg					novogradnja

A3	Inštitucija 1 / faza 2

Program in vrsta posega:

Objekt visokošolskih programov družboslovne in pedagoške usmeritve, s pripadajočimi predavalnicami, kabineti in servisnimi prostori.

Gabariti:

- zunanje tlorisne dimenzije                    dimenzije tlorisa:	16.2m x 64.2m,

72.0m x 16.2m, 16.2m x 48.0m

- etažnost P+2, P+1                               pritličje (+203.00)	1036.83 m2 b.e.p.

pritličje (+207.00)	2984.04 m2 b.e.p.

celota			6698.00 m2 b.e.p.

- višinski gabariti			max. 25 m nad koto pritličja (+191.00m)

- oblikovanje strehe			ravna streha

- kota urejenega terena			+203.00m, +207.00m

- višina svetlega prehoda v pritličju	min. 3.15 m

- tolerance				±10%, etažnost – max. P+3

- poseg					novogradnja

A3/1	Povezovalni trakt

Program in vrsta posega:

Povezava faze 1 in faze 2 Inštitucije 1. Hodnik in dodatne predavalnice.

Gabariti:

- zunanje tlorisne dimenzije                    dimenzije tlorisa:	15.8m x 16.2m

- etažnost P				pritličje		255.96 m2 b.e.p.

- višinski gabariti			max. 17 m nad koto pritličja (+191.00m)

- oblikovanje strehe			ravna streha

- kota urejenega terena			povezovalni trakt je nad koto terena

- višina svetlega prehoda v pritličju	min. 3.15 m

- tolerance				±10%, etažnost – min. P, max. P+1

- poseg					novogradnja

A4	Rektorat s knjižnico in glavno predavalnico

Program in vrsta posega:

Rektorat z vso administracijo, mednarodno pisarno, večnamensko reprezentančno dvorano, prostori za gostujoče profesorje, veliko amfiteatralno predavalnico, galerijo, hallom, javnimi servisi v pritličju (kopirnice, trgovine, študentski servisi, ...) in servisnimi prostori. Objekt ima lastno povezavo z garažami.

Gabariti:

- zunanje tlorisne dimenzije                     dimenzije tlorisa:	18.6m x 64.0m

- etažnost 				P+2 (nižji del), P+3 (višji del)

pritličje		2243.40 m2 b.e.p.

celota		6430.52 m2 b.e.p.

- višinski gabariti	nižji del 13 m, višji 17m nad koto pritličja (+191.00m)

- oblikovanje strehe			ravna streha

- kota urejenega terena			+190.00m

- višina svetlega prehoda v pritličju	min. 4.15 m

- tolerance	±10%, etažnost – min. P+2, max. P+4 (obvezna zasnova streh v dveh različnih nivojih)

- poseg					novogradnja

A4/1 Povezovalna trakta

Program in vrsta posega:

Povezava faze rektorata in knjižnice z inštitucijo 1, inštitucijo2, inštitucijo3.

Gabariti:

- zunanje tlorisne dimenzije	dimenzije tlorisa:	15.8m x 16.2m,

7.8m x 8.2m

- etažnost P				pritličje		320 m2 b.e.p.

- višinski gabariti			max. 13 m nad koto pritličja (+191.00m)

- oblikovanje strehe			ravna streha

- kota urejenega terena			povezovalni trakt je nad koto terena

- višina svetlega prehoda v pritličju	min. 3.15 m

- tolerance				±10%, etažnost – min. P, max. P+1

- poseg					novogradnja

A5	Inštitucija 2 / faza 1

Program in vrsta posega:

Objekt visokošolskih programov naravoslovno tehničnih usmeritev, s pripadajočimi predavalnicami, kabineti, laboratoriji, referati, amfiteatralnimi dvoranami, hallom, javnimi servisi v pritličju (trgovine, kopirnice, ...) in servisnimi prostori. Objekt ima lastno povezavo z garažami.

Gabariti:

- zunanje tlorisne dimenzije	dimenzije tlorisa:	24.0m x 32.2m,

8.0m x 48.0m, 8.2m x 80.2m,

15.8m x 16.2m, 16.2m x 80.2m

- etažnost P+3, P+4			pritličje		3352.00 m2 b.e.p.

celota		13507.81 m2 b.e.p.

- višinski gabariti	nižji del 17 m, višji 21m nad koto pritličja (+191.00m)

- oblikovanje strehe			ravna streha

- kota urejenega terena			+207.00m, +211.00m

- višina svetlega prehoda v pritličju	min. 4.15 m

- tolerance	±10%, etažnost – min. P+2, max. P+4, (obvezna zasnova streh v dveh različnih nivojih)

- poseg					novogradnja

A6	Inštitucija 2 / faza 2

Program in vrsta posega:

Objekt visokošolskih programov naravoslovno tehničnih usmeritev, s pripadajočimi predavalnicami, kabineti in servisnimi prostori.

Gabariti:

- zunanje tlorisne dimenzije	dimenzije tlorisa:	16.0m x 32.0m,

16.2m x 48.1m, 15.8m x 16.2m,

16.2m x 104.2m

- etažnost P, P+2, P+3			pritličje		2189.64 m2 b.e.p.

celota		7008.20 m2 b.e.p.

- višinski gabariti	nižji del 17 m, višji 29m nad koto pritličja (+191.00m)

- oblikovanje strehe			ravna streha

- kota urejenega terena			+199.00m

- višina svetlega prehoda v pritličju	min. 3.15 m

- tolerance				±10%, etažnost – min. P+1, max. P+3

(obvezna zasnova streh v dveh različnih nivojih)

- poseg					novogradnja

A6/1 	Povezovalni trakt

Program in vrsta posega:

Povezava faze 1 in faze 2 Inštitucije 2. Hodnik in dodatne predavalnice.

Gabariti:

- zunanje tlorisne dimenzije                    dimenzije tlorisa:	15.8m x 16.2m

- etažnost P				pritličje		255.96 m2 b.e.p.

- višinski gabariti			max. 21 m nad koto pritličja (+191.00m)

- oblikovanje strehe			ravna streha

- kota urejenega terena			povezovalni trakt je nad koto terena

- višina svetlega prehoda v pritličju	min. 3.15 m

- tolerance				±10%, etažnost – min. P, max. P+1

- poseg					novogradnja

A7	Inštitucija 3 / faza 2

Program in vrsta posega:

Objekt visokošolskih programov ostalih usmeritev, s pripadajočimi predavalnicami, kabineti, referati, amfiteatralnimi dvoranami, hallom in servisnimi prostori.

Gabariti:

- zunanje tlorisne dimenzije                    dimenzije tlorisa:	24.0m x 32.2m,

- etažnost P+2				pritličje		1164.78 m2 b.e.p.

celota		3494.34 m2 b.e.p.

- višinski gabariti	21m nad koto pritličja (+191.00m)

- oblikovanje strehe			ravna streha

- kota urejenega terena			+199.00m

- višina svetlega prehoda v pritličju	min. 4.15 m

- tolerance				±10%, etažnost – min. P+2, max. P+3

- poseg					novogradnja

A8	Javni zavod 1

Program in vrsta posega:

Javni zavod 1, Inštitut s pisarnami, vodstvom, raziskovalnimi delavnicami in servisnimi prostori. Objekt ima lastno povezavo z garažami.

Gabariti:

- zunanje tlorisne dimenzije	dimenzije tlorisa:	16.2m x 52.2m,

15.8m x 16.2m, 13.7m x 36.2m

- etažnost K,P				pritličje		1341.58 m2 b.e.p.

celota		3300.00 m2 b.e.p.

- višinski gabariti	5m nad koto pritličja (+191.00m)

- oblikovanje strehe			ravna streha

- kota urejenega terena			+190.00m

- višina svetlega prehoda v pritličju	min. 4.15 m

- tolerance				±10%, etažnost – min. P, max. P+1

- poseg					novogradnja

A9	Športna dvorana

Program in vrsta posega:

Športni objekt z športno dvorano, z manjšimi vadbenimi dvoranami, fitnes prostorom in servisnimi prostori. Športna dvorana ima lastno povezavo z garažami.

Gabariti:

- zunanje tlorisne dimenzije		dimenzije tlorisa:	52.20 m x 48.30 m

- etažnost = 2.K, 1.K, P			pritličje		1061.30 m2 b.e.p.

celota		4703.00 m2 b.e.p.

- višinski gabariti                                     max. 8 m nad koto pritličja (+191.00m),

oziroma 13m nad koto druge kleti

- oblikovanje strehe			ravna streha

- kota urejenega terena			+190.00m (na zahodu – vstop v objekt)

+184.00m (na jugu – izhod proti stadionu)

- višina svetlega prehoda v pritličju	min. 6.50 m

- tolerance				±10%, etažnost – max. P+1

- poseg					novogradnja

A10	Študentski domovi z upravo / faza 1

Program in vrsta posega:

Študentski domovi z enoposteljnimi in dvoposteljnimi sobami, ločenim mladinskih hotelom, upravo, recepcijo, družabnimi prostori, učilnicami, večnamenskimi avlami, študentsko restavracijo, kuhinjo, pralnico in ostalimi servisi. Študentski domovi imajo lastno povezavo z garažami.

Gabariti:

- zunanje tlorisne dimenzije		dimenzije tlorisa:	88.00 m x 13.7 m,

24.20 m x 18.30 m, 96.20 m x 8.20 m

- etažnost = 2.K, 1.K, P+2, P+4		pritličje		1260.00 m2 b.e.p.

celota		8540.00 m2 b.e.p.

- višinski gabariti			max. 18.50 m nad koto pritličja (+191.00m)

- oblikovanje strehe			ravna streha

- kota urejenega terena			+190.00m

- višina svetlega prehoda v pritličju	min. 3.50 m

- tolerance				±10%, etažnost – min. P+2, max. P+4

- poseg					novogradnja

A11	Študentski domovi  / faza 1

Program in vrsta posega:

Študentski domovi z dvoposteljnimi sobami z ložami, sobami za študentske družine, družabnimi prostori, učilnicami in ostalimi servisi.

Gabariti:

- zunanje tlorisne dimenzije		dimenzije tlorisa:	64.20 m x 10.2 m,

- etažnost  P+2				pritličje		 654.80 m2 b.e.p.

celota	             1964.50 m2 b.e.p.

- višinski gabariti			max. 18.50 m nad koto pritličja (+191.00m)

- oblikovanje strehe			ravna streha

- kota urejenega terena			+198.00m

- višina svetlega prehoda v pritličju	min. 3.15 m

- tolerance				±10%, etažnost – min. P+2, max. P+3

- poseg					novogradnja

A12	Študentski domovi  / faza 2

Program in vrsta posega:

Študentski domovi z enoposteljnimi sobami, dvoposteljnimi sobami, dupleks sobami za podiplomske študente, receptorjem, kolesarnico, skupnimi prostori, učilnicami in ostalimi servisi.

Gabariti:

- zunanje tlorisne dimenzije		dimenzije tlorisa:	 112.0 m x 12.1 m,

16.2 m x 23.8 m, 48.2 m x 8.2 m

- etažnost  P+1				pritličje		 2138.00 m2 b.e.p.

celota		 4276.00 m2 b.e.p.

- višinski gabariti			max. 18.50 m nad koto pritličja (+191.00m)

- oblikovanje strehe			ravna streha

- kota urejenega terena			+201.50m

- višina svetlega prehoda v pritličju	min. 3.50 m

- tolerance                                               ±10%, etažnost – min. P+1, max. P+3, max.

kota strehe +17.50m, spreminja se kota pritličja

- poseg					novogradnja

A13	Študentski domovi  / faza 3

Program in vrsta posega:

Študentski domovi z enoposteljnimi sobami z ložami, dvoposteljnimi sobami,  receptorjem, kolesarnico, skupnimi prostori, učilnicami in ostalimi servisi.

Gabariti:

- zunanje tlorisne dimenzije		dimenzije tlorisa:	88.0m x 7.90m,

16.0 m x 8.05 m, 80.0 m x 8.05 m

- etažnost  P+2				pritličje	             1471.00 m2 b.e.p.

celota		4413.00 m2 b.e.p.

- višinski gabariti			max. 25.50 m nad koto pritličja (+191.00m)

- oblikovanje strehe			ravna streha

- kota urejenega terena			+205.00m

- višina svetlega prehoda v pritličju	min. 3.50 m

- tolerance				±10%, etažnost – min. P+1, max. P+2

- poseg					novogradnja

A14	Javni zavod 2

Program in vrsta posega:

Javni zavod 2, pisarne in restavratorske delavnice in ostali servisi..

Gabariti:

- zunanje tlorisne dimenzije		dimenzije tlorisa:	48.1 m x 40.2 m,

- etažnost  1.K				1950.00  m2 b.e.p.

- višinski gabariti			max. 0.00m - kota pritličja (+191.00m)

- oblikovanje strehe			ravna streha = centralna ploščad

- kota urejenega terena			+185.00m (izhod iz 1.kleti)

- višina svetlega prehoda v 1.kleti	min. 4.15 m

- tolerance				±10%, pri etažnosti ni toleranc

- poseg					novogradnja

A15	Javni zavod 3

Program in vrsta posega:

Arhiv in depoji, pisarne in ostali servisi.

Gabariti:

- zunanje tlorisne dimenzije		dimenzije tlorisa (1.klet):           48.1 m x 40.2 m,

94.2m x 40.2m (2.klet)

- etažnost 2.K, 1.K			1.klet		1360.00 m2 b.e.p.

celota		5227.00 m2 b.e.p.

- višinski gabariti			0.00m - kota pritličja (+191.00m)

- oblikovanje strehe			ravna streha = centralna ploščad

- kota urejenega terena			+185.00m (izhod iz 1.kleti)

- višina svetlega prehoda v 1.kleti	min. 4.15 m

- tolerance				±10%, pri etažnosti ni toleranc

- poseg					novogradnja

A16	Garaže

Program in vrsta posega:

Podzemne garaže z dostopi na osrednjo ploščad in objekte.

Gabariti:

- zunanje tlorisne dimenzije		dimenzije tlorisa:	296m x 80m

- etažnost  P				2.K, 1.K	  2 x 17 255 m2 b.e.p.

- višinski gabariti			max. -8.00 m pod koto pritličja (+191.00m)

- oblikovanje strehe			ravna streha

- kota urejenega terena			+190.00m

- tolerance				±10%, pri etažnosti ni toleranc

- poseg					novogradnja

A17	Izhodi iz garaž

Program in vrsta posega:

Izhodi iz garaž za uporabnike in obiskovalce univerzitetnega kampusa.

Gabariti:

- zunanje tlorisne dimenzije		dimenzije tlorisa:	8.2m x 5.05m

- etažnost  P				pritličje		             2 x 41.5 m 2 b.e.p.

- višinski gabariti			max. 4.00 m nad koto pritličja (+191.00m)

- oblikovanje strehe			ravna streha

- kota urejenega terena			+190.00m

- višina svetlega prehoda v pritličju	min. 3.50 m

- tolerance				±10%, pri etažnosti ni toleranc

- poseg					novogradnja

15.člen

(pogoji za druge gradbeno-inženirske objekte)

C1	Atletski stadion

Program in vrsta posega:

Vadbeni atletski stadion krožne dolžine 300m, s 6 stezami, krit s tartanom, z zaletišči za skok v daljino, višino, delno v gozdnem območju, delno v parku

Gabariti:

- zunanje tlorisne dimenzije		dimenzije tlorisa:	cca. 115.20 m x 61.20 m

- etažnost P				pritličje		             6300.00 m2 b.p.

- višinski gabariti			max. 5 m pod koto pritličja (+191.00m)

- kota urejenega terena			+185.00m

- tolerance				±10%

- poseg					novogradnja

C4	Zunanji amfiteater

Program in vrsta posega:

Zunanji večnamenski amfiteater za prireditve, s sedišči v obstoječi brežini.

Gabariti:

- zunanje tlorisne dimenzije                    dimenzije tlorisa:	cca. 40 m x 30 m

- etažnost				pritličje		             cca. 800.00 m2 b.p.

- višinski gabariti			max.16 m pod koto pritličja (+191.00m)

- kota urejenega terena			+202.00m

- tolerance				±10%

- poseg					novogradnja

16.člen

(pogoji za enostavne objekte)

Pogoji za enostavne objekte:

- za postavitev vseh vrst ograj ni posebnih pogojev

- pomožni cestni objekti se projektirajo glede na Zasnovo projektnih rešitev prometne infrastrukture opisane v poglavju V. tega OLN

- pomožni elektroenergetski objekti se projektirajo glede na Zasnovo projektnih rešitev energetske infrastrukture opisane v poglavju V. tega OLN

- pomožni elektroenergetski objekti se projektirajo glede na Zasnovo projektnih rešitev komualne infrastrukture opisane v poglavju V. tega OLN

- za začasne objekte ni posebnih pogojev

- pogoji za vadbene objekte, ki se načrtujejo v sklopu OLN, so navedeni pod Pogoji za urejanje zunanjih površin, v 17.členu OLN  - Pogoji za zunanjo ureditev

- za spominska obeležja ni posebnih pogojev

- urbana oprema se izvaja z enotno in celovito oblikovno rešitvijo za celotno območje OLN; postavitev urbane opreme je razvidna iz kartografskega dela – Ureditvena situacija, št.lista 3.2

- reklamni panoji in usmerjevalne table morajo biti oblikovani enotno in združeni na skupnem označevalnem totemu; predvidena sta dva usmerjevalna totema v krožnih križiščih ob vstopih v kampus. Totema sta lahko max. dimenzije h=10m, širine 2m, lahko sta osvetljena.

17.člen

(pogoji za zunanjo ureditev)

Pogoji za urejanje zunanjih površin:

- centralna ploščad se tlakuje kot enotna površina – centralno ploščad ni dopustno deliti na različne oblikovne enote ali jo oblikovati kot nepovezano enoto po delih

- centralna ploščad se opremlja z urbano opremo (klopi, luči, stojala za kolesa,...)

- ploščad pred prometnim terminalom se obravnava kot vstopni del centralne ploščadi – zanj se predvidi enako tlakovanje in urbana oprema kot na centralni ploščadi

- urejanje športnih površin naj se prilagaja konfiguraciji terena – športne površine se umeščajo na raven plato ob študentskih domovih in na obstoječi vkop v teren (igrišče za košarko)

- predvidene tribune ob športnih objektih se v celoti prilagajajo konfiguraciji terena

- zunanji amfiteater je umeščen v obstoječ vkop – previden je teater v zeleni brežini

- vsi betonski oporni zidovi so zazelenjeni

Pogoji za krajinsko ureditev:

- zasnova krajinske ureditve mora v največji možni meri ohranjati obstoječo vegetacijo in jo nadgraditi z novo drevesno ter grmovno vegetacijo

- dodani drevoredi naj poudarjajo linearnost osrednje ploščadi v smeri vzhod – zahod.

- z zasaditvijo se zgostijo vsi vmesni prostori ob predvidenih objektih, ki se vraščajo v gozd

- območje južno od ploščadi se ohranja kot travnik – zanj se predvidi vzdrževanje brez novih zasaditev

- za večji del travnika, ki se ne ureja s tem OLN, se v bodočnosti svetuje ohranitev travnate površine s prepovedjo gradnje objektov

- gozd s posebnim namenom na severnem delu območja se ureja le s parkovno ureditvijo. Pogoji za gospodarjenje, varstveni režim in omejitve gozda s posebnim namenom so podrobneje navedene v 40.členu tega OLN-ja

- Levičnikova cesta se ureja kot mestna cesta z obojestranskim drevoredom, kolesarskimi stezami in pločniki

- na Levičnikovi cesti se predvidi javna razsvetljava

- krajinsko in oblikovno se ureja predvidena krožna križišča – predvidena je zazelenitev in postavitev usmerjevalnih totemov

- med gradnjo objektov in infrastrukture naj se ohranja in zaščiti gozdne in ostale parkovne površine v največji možni meri

- vse brežine, ki so potrebne za prilagoditev kotam objektov, morajo položno slediti obstoječi konfiguraciji terena; vse nove brežine se zazeleni

- načrt krajinske ureditve je razviden iz kartografskega dela - Ureditvena situacija - Krajinska ureditev, št.lista: 3.6

B1	Vhodni potniški terminal

Program in vrsta posega:

Potniški terminal z navezavo na Levičnikovo cesto, s krožnim obračališčem in postajališčem mestnega potniškega prometa, dostop za taksije, kratkotrajno ustavljanje, uvoz in izvoz iz garaž, protokolarni vhod, intervencijske poti, navezava na krožno intervencijsko in dostavno pot, s kontrolo prometa v objektu A1, tlakovana ploščad z zazelenitvijo in urbano opremo.

Gabariti:

- zunanje tlorisne dimenzije		dimenzije tlorisa:	cca. 90.0m x 52.1m

- površina  				cca. 4627.00 m2 b.e.p.

- višinski gabariti			max. 4.0 m nad koto pritličja (+191.00m)

- kota urejenega terena                           +190.00m (ob objektu A1),

+205.50 (krožišče ob Levičnikovi cesti)

- tolerance				±10%

- poseg					novogradnja

B2	Centralna tlakovana ploščad

Program in vrsta posega:

Glavna javna ploščad celotnega kompleksa, zaprta za promet, z izjemo protokolarnih in intervencijskih vozil. Peš cona, tlakovana, zazelenjena v linearnih in gručastih potezah (projekt krajinske ureditve), z urbano opremo. Vsi glavni vhodi so navezani neposredno na ploščad. Pod ploščadjo se nahajajo garaže in arhivski prostori.

Gabariti:

- zunanje tlorisne dimenzije		dimenzije tlorisa:	cca. 265.0m x 80.2m

- površina  				cca. 15 970.00 m2 b.e.p.

- višinski gabariti			±0.00m - kota pritličja (+191.00m)

- kota urejenega terena                           +190.00m = ±0.00m

- tolerance				±10%

- poseg					novogradnja

B3	Urejene zunanje površine ob inštitucijah

Program in vrsta posega:

Zunanje urejene površine v zelenju med centralno tlakovano ploščadjo in inštitucijami. Delno tlakovane (ob vhodih), z urbano opremo.

Gabariti:

- kota urejenega terena                          glede na teren

- tolerance				±10%

- poseg					novogradnja, ohranjeno obstoječe drevje

B4	Zunanja čitalniška mesta

Program in vrsta posega:

Delno utrjene površine s prostori za sedenje v zelenju z obstoječo in novo zasaditvijo.

Gabariti:

- kota urejenega terena                           +199.0m (izhod iz kjnižnice), glede na teren

- tolerance				±10%

- poseg				             novogradnja, ohranjeno obstoječe drevje

B5	Atrij študentskega naselja

Program in vrsta posega:

Delno utrjene površine s prostori za sedenje v zelenju z obstoječo in novo zasaditvijo.

Gabariti:

- kota urejenega terena                           +195.0m (izhod iz knjižnice), glede na teren

- tolerance				±10%

- poseg					novogradnja, ohranjeno obstoječe drevje

B6	Urejene zunanje površine ob študentskih naseljih

Program in vrsta posega:

Delno utrjene površine s prostori za sedenje v zelenju z obstoječo in novo zasaditvijo.

Gabariti:

- kota urejenega terena                           +201.5m (izhod iz objekta A12),

+205.0m (izhod iz objekta A13),  glede na teren

- tolerance				±10%

- poseg					novogradnja, ohranjeno obstoječe drevje

C2	Zunanje športne površine ob študentskem naselju

Program in vrsta posega:

Nogometno igrišče s travnato površino, tenis igrišče, balinišče in dodatne šprtne površine, urejene zelene in tlakovane površine ob igriščih.

Gabariti:

- zunanje tlorisne dimenzije                    dimenzije tlorisa:	cca. 44 m x 24 m (mali nogomet),

15m x 28m (tenis igrišče)

- etažnost				pritličje		            cca. 8500.00 m2 b.p.

- višinski gabariti			max.15 m pod koto pritličja (+191.00m)

- kota urejenega terena			+205.00m

- tolerance				±10%

- poseg					novogradnja

C3	Košarkarsko igrišče

Program in vrsta posega:

Košarkarsko igrišče s tribunami v obstoječi brežini.

Gabariti:

- zunanje tlorisne dimenzije                     dimenzije tlorisa:	cca. 26 m x 14 m (košarka)

- etažnost				 pritličje		             cca. 1350.00 m2 b.p.

- višinski gabariti			max.8 m nad koto pritličja (+191.00m)

- kota urejenega terena			+198.00m

- tolerance				±10%

- poseg					novogradnja

C5	Parkovna ureditev v gozdu s posebnim namenom

Program in vrsta posega:

Kolesarske, tekaške in peš utrjene poti, s prostori za sedenje in ostalo opremo.

- površina				cca. 238 000.00 m2 b.p.

- poseg                                                    nove poti, nova zasaditev, redna vzdrževalna dela

C6	Travnik

Program in vrsta posega:

Kolesarske, tekaške in peš utrjene poti, s prostori za sedenje in ostalo opremo.

- površina				cca. 38 700.00 m2 b.p.

- poseg                                                    nove poti, nova zasaditev, redna vzdrževalna dela

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA

18.člen

(pogoji za prometno omrežje)

Celotno območje urejanja se navezuje na glavno cesto G2-105/256 Novo mesto – Metlika (Levičnikova cesta) in na regionalno cesto R2-419/1204 (Šentjernejska cesta) preko krožnih križišč.

Urejanje prometnih površin je razvidno iz grafičnih načrtov – Načrta projektnih rešitev prometne infrastrukture.

19.člen

(nove gradnje, rekonstrukcije in ureditve križišč)

Glavna cesta G2-105/256 Novo mesto – Metlika (Levičnikova cesta) se rekonstruira od km 0+793 do km 1+652. Obravnavani del ceste poteka od meje lokacijskega načrta na severu pa do križišča Žabja vas na jugu, kjer se projektno naveže na IP rekonstrukcije  križišča Žabja vas, ki ga je izdelalo podjetje Topos d.o.o. pod št. IP-65/04, avgust 2004. Rekonstrukcija ceste poteka po obstoječi trasi.

Levičnikova cesta se rekonstruira tako, da se njen profil razširi in uredita dvostranska pločnika in dvostranski enosmerni kolesarski stezi z zelenicami in obojestranskim drevoredom po celotni dolžini obravnavane ceste. Izbor sadik za drevored in zelenice ter njihovo vzdrževanje mora biti tako, da deli rastlin ne bodo segali v svetli profil vozišča.

Zaradi umestitve novega krožišča na Levičnikovi se niveleta ceste na odseku od km 1+051 do km 1+299 zniža za največ 1,10 m, na odseku od km 1+299 do km 1+652 pa zviša za največ 0,80 m.

Regionalna cesta R2-419 (Šentjernejska cesta) se rekonstruira od km 0+132 do km 0+865. Obravnavani del ceste poteka od križišča Žabja vas, kjer se projektno naveže na IP rekonstrukcije križišča Žabja vas, ki ga je izdelal Topos d.o.o. pod št. IP-65/04 avgusta 2004, pa do meje lokacijskega načrta na severovzhodu. Rekonstrukcija ceste poteka po obstoječi trasi, razen od km 0+640 do km 0+865, kjer le-ta rahlo deviira zaradi predvidenega krožišča.

Šentjernejska cesta se rekonstruira tako, da se njen profil od km 0+234 do km 0+276 razširi za enostranski pločnik na desni strani vozišča, med km 0+276 in km 0+417 se profil razširi za enostranski pločnik na levi strani ter enostranski pločnik in kolesarsko stezo na desni strani vozišča, od km 0+417 do km 0+835 pa se razširi in uredi dvostranski pločnik in dvostranska kolesarska steza.

Na obeh lokacijah, priključek univerzitetnega kampusa na Levičnikovo cesto in na Šentjernejsko cesto, je predvidena izgradnja krožnega križišča. Velikost krožnih križišč je povzeta iz Kapacitetne analize, ki jo je izdelal dr. Tomaž Maher, univ.dipl.inž.grad. V krožnem križišču na Levičnikovi cesti je predviden tudi četrti priključek iz stanovanjske soseske Jurčičeve, Stritarjeve, Levstikove in Tavčarjeve ulice.

Krožno križišče predstavlja moderno zasnovo križišča. Rešitev omogoča večjo prometno prepustnost in obenem večjo prometno varnost, v obravnavanem primeru pa omogoča varno priključevanje univerzitetnega kampusa na Levičnikovo in Šentjernejsko cesto.

Na obeh krožnih križiščih je predviden premer otoka Dotoka enak ali večji od 30 m, širina krožnega vozišča > 6.0 m s prečnim sklonom med -1.5% do -2.0% + 1.0 m tlakovanega pasu s prečnim sklonom > 6.0 %. Os krožišča poteka po sredini vozišča in ima radij enak ali večji od R=19,00 m. Krožišče ima prometno površino z dvema voznima pasovoma. Na uvozih mora biti zagotovljena širina e > 5.50 m. Izvozi so lahko širši za 0.50 m.Priporočljiva dolžina razširitve je l > 20 m, priporočljiv vpadni kot priključka Φ = 30o. Prevoznost krožnih križišč mora biti dobra predvsem na G2-105 in R2-419 za tovorna vozila s priklopniki. V sklopu izdelave tega OLN je bila prevoznost za tovorna vozila s priklopniki preverjena z dinamičnimi zavijalnimi krivuljami.

Zaradi zelo močnega prometnega toka na Levičnikovi cesti je problematična varnost pešcev, ki tudi dodatno zmanjšujejo zmogljivost uvozov, zaradi česar je pedviden podhod za pešce pod Levičnikovo cesto.

Izvozna rampa na Levičnikovi cesti iz bencinske črpalke se ukine. Predviden je direkten izvoz iz bencinske črpalke na Levičnikovo cesto, ki je prilagojen izvozu za desne zavijalce in je urejen s potrebno prometno signalizacijo.

Vse prometne površine se izvedejo z elementi, ki bodo omogočali dostope in uporabo za invalide, ter opremijo z ustrezno signalizacijo.

V sklopu ureditve celotnega območja univerzitetnega kampusa so predvidene tudi notranje komunikacije in sicer dostopne ceste in krožna intevencijska pot.

Povzetek prometne študije:

Izdelana Kapacitetna analiza in dimenzioniranje priključkov novega Univerzitetnega središča Novega mesta na primarno cestno omrežje je osnova za izdelavo idejnega projekta priključkov. Glede na časovno neopredeljeno izgradnjo novega Univerzitetnega središča smo kapacitetno vrednotili dva časovna preseka, ki sta vezana tudi na dve različni cestni mreži:

- konica leta 2013 je izračunana na obstoječem cestnem omrežju + AC

- konica leta 2025 je izračunana na cestnem omrežju, kjer je upoštevana vzhodna obvoznica in prečne povezave z Levičnikovo cesto.

Prometni tokovi krožnega križišča na Levičnikovi cesti

| Smer | 2013 | 2025 |
| --- | --- | --- |
|  | Uvoz | Krožeči promet mimo uvoza/izvoza | Izvoz | Uvoz | Krožeči promet mimo uvoza/izvoza | Izvoz |
| G1-105 Ločna | 975 | 60 | 961 | 709 | 63 | 714 |
| G1-105 Metlika | 978 | 43 | 991 | 725 | 52 | 722 |
| Kampus | 103 | 931 | 104 | 117 | 657 | 116 |

Prometni tokovi krožnega križišča na Šentjernejski cesti

| Smer | 2013 | 2025 |
| --- | --- | --- |
|  | Uvoz | Krožeči promet mimo uvoza/izvoza | Izvoz | Uvoz | Krožeči promet mimo uvoza/izvoza | Izvoz |
| R2-419 Novo mesto | 780 | 15 | 780 | 384 | 29 | 386 |
| Lobetova ulica | 8 | 786 | 8 | 27 | 388 | 20 |
| R2-419 Šentjernej | 785 | 9 | 789 | 403 | 5 | 409 |
| Kampus | 16 | 783 | 12 | 17 | 398 | 16 |

Opomba: V časovnem preseku za leto 2025 je upoštevana vzhodna obvoznica, zaradi česar so prometne obremenitve manjše skoraj za polovico glede na leto 2013

Dostopna cesta, ki poteka od krožnega križišča na Levičnikovi cesti do potniškega terminala univeritetnega kampusa je  dolžine 30 m. Vozišče je širine 2 x 4.0 m z ločilnim otokom 2,0 m. Ob levi strani vozišča se uredi enostranska dvosmerna kolesarska steza in hodnik za pešce, skupne širine 3.75 m, v kateri je upoštevan tudi varnostni pas. Ob desni strani vozišča pa se uredi hodnik za pešce širine 1.50 m.

Dostopna cesta za navezavo stanovanjske soseske Jurčičeve, Stritarjeve, Levstikove in Tavčarjeve ceste, ki poteka od krožnega križišča na Levičnikovi cesti do navezave na obstoječo Tavčarjevo oziroma Stritarjevo ulico je dolžine 275 m. Ob vozišču širine 2 x 2.75 m se uredi enostranski hodnik za pešce širine 1.50 m.

Dostopna cesta, ki poteka od krožnega križišča na Šentjernejski cesti do garažnega vhoda na JZ območju univerzitetnega kampus je dolžine 260 m. Ob vozišču širine 2 x 2,5 m se uredita dvostranski hodnik za pešce in dvostranska kolesarska steza po celotni dolžini obravnavane ceste.

Krožna intervencijska pot, ki poteka okoli objektov univerzitetnega kampusa, se začne na kolesarski stezi ob Levičnikovi cesti in zaključi na potniškem terminalu kampusa. Pot je dolžine 1320 m, širine 3,0 m in je v asfaltirani ali tlakovani izvedbi. Namenjena je intervencijskim vozilom, kolesarjem in pešcem.

Za omejitev ostalega prometa se na vseh možnih dostopih postavijo fizične ovire kot npr. demontažni ali hidravlični stebrički, zapornice, cvetlična korita ali druge običajne in učinkovite rešitve.

Iz krožišča ni dopusten neposreden dostop do individualnih objektov. Dostop do stanovanjske hiše na Šentjernejski cesta, hišna št. 22 se uredi po novi dostopni cesti južno od krožišča. Po potrebi se s te ceste uredi tudi uvoz v garažo na parceli št. 286/18 (hišna št. 40, Lobetova ulica), s tem da se preuredi in novemu stanju prilagodi tudi garaža.

20.člen

(prečni prerezi)

Normalni profil glavne ceste (Levičnikove) znaša:

vozna pasova					2 x 3,25 = 6,50 m

robna pasova					2 x 0,25 = 0,50 m

drevored obojestransko 			2 x 2,00 = 4,00 m

dvostranska kolesarska steza 		            2 x 1,00 = 2,00 m

dvostranski hodnik za pešce			2 x 1,50 = 3,00m

bankina 		      			2 x 0,50 = 1.00 m

skupaj                                                                	              = 15.70 m

V območju prestavitve prenosnega plinovoda se bankina za potrebe gradnje in vzdrževanja plinovoda enostransko poveča na širino 2,5 m, razen na odseku  od km 1+553 do km 1+628, kjer se poveča na širino 1,5 m.

Normalni profil regionalne (Šentjernejske) ceste:

- od km 0+234 do km 0+276

vozna pasova					2 x 3.00 = 6.00 m

robna pasova					2 x 0,25 = 0,50 m

dvostranska hodnika za pešce			2 x 1,50 = 3,00 m

bankina 		      			2 x 0,50 = 1,00 m

skupaj                                                                		   10,50 m

- od km 0+276 do km 0+417

vozna pasova					2 x 3.00 = 6.00 m

robna pasova					2 x 0,25 = 0,50 m

varnostni pas pri kolesarski stezi		1 x 0,75 = 0,75 m

enostranska kolesarska steza 			1 x 1,00 = 1,00 m

dvostranski hodnik za pešce			2 x 1,50 = 3,00 m

bankina 		      			2 x 0,50 = 1,00 m

skupaj                                                                		   12,25 m

- od km 0+417 do km 0+835

vozna pasova					2 x 3.00 = 6.00 m

robna pasova					2 x 0,25 = 0,50 m

varnostni pas pri kolesarski stezi		2 x 0,75 = 1,50 m

dvostranska kolesarska steza 			2 x 1,00 = 2,00 m

dvostranski hodnik za pešce			2 x 1,50 = 3,00 m

bankina 		      			2 x 0,50 = 1,00 m

skupaj                                                                		   14,00 m

Normalni profil dostopne ceste ki poteka od krožnega križišča na glavni cesti (Levičnikovi) do potniškega terminala znaša:

vozna pasova					2 x 4.00 = 8.00 m

ločilni otok					1 x 2,00 = 2,00 m

enostranska dvosmerna kolesarska steza 	2 x 1,00 = 2,00 m

hodnik za pešce				2 x 1,50 = 3,00 m

bankina 		      			2 x 0,50 = 1,00 m

skupaj                                              			  = 16,00 m

Normalni profil dostopne ceste za navezavo stanovanjske soseske Jurčičeve, Stritarjeve, Levstikove in Tavčarjeve ulice, ki poteka od krožnega križišča na Levičnikovi cesti do navezave na obstoječo Tavčarjevo oziroma Stritarjevo ulico znaša:

vozna pasova					2 x 2,75 = 5,50 m

enostranski dvosmerni hodnik za pešce             1 x 1,50 = 1,50 m

bankina 		      			2 x 0,50 = 1,00 m

skupaj                                                                	              = 8,00 m

Normalni profil dostopne ceste, ki poteka od krožnega križišča na regionalnii cesti (Šentjernejski) do garažnega vhoda na JZ območju kampusa znaša:

vozna pasova					2 x 2,50 = 5,00 m

varnostni pas pri kolesarski stezi		2 x 0,75 = 1,50 m

dvostranska kolesarska steza 			2 x 1,00 = 2,00 m

dvostranski hodnik za pešce			2 x 1,50 = 3,00 m

bankina 		      			2 x 0,50 = 1,00 m

skupaj                                                                		   12,50 m

21.člen

(odvodnjavanje prometnih površin)

Odvodnjavanje odpadnih padavinskih voda z vozišča Levičnikove in Šentjernejske ceste ter dostopnih cest je omogočeno z ustreznimi prečnimi in vzdolžnimi skloni. Voda bo odtekala v vtočne jaške in kanalizacijo ter preko lovilcev olj v zadrževalne bazene in ponikovalnice. Del odpadne padavinske vode z Levičnikove ceste se bo preko lovilcev olj odvodnjaval v projektirano kanalizacijo za odvod odpadnih padavinskih voda iz območja univerzitetnega kampusa Novo mesto, preko katere se vodijo v reko Krko. Vsa odpadna padavinska voda z intervencijske poti se odvodnjava prosto po terenu.

22.člen

(avtobusna postajališča)

V območju univerzitetnega kampusa je v okviru potniškega terminala predvideno  avtobusno postajališče. Avtobusna postajališča, ki služijo tudi za potrebe prebivalcev Žiberovega hriba in Žabje vasi so locirana ob Levičnikovi in Šentjernejski cesti v okviru krožnih križišč.

23.člen

(parkirne površine)

Parkirne površine za zaposlene, študente in obiskovalce se uredijo v garažah pod ploščadjo univerzitetnega kampusa. Ob objektih so predvidena tudi parkirna mesta za kolesa z ustrezno opremo.

24.člen

(prometna oprema in signalizacija)

Na območju cest je predvidena ustrezna vertikalna in horizontalna signalizacija, v območju univerzitetnega kampusa pa tudi oznake požarnih poti in površin za gasilni avto.

###### ENERGETSKO OMREŽJE

25.člen

(električno omrežje)

Na območju OLN se obstoječi elektovodi in TP odstranijo.

Celotno območje univerzitetnega kampusa se bo napajalo z električno energijo iz novih predvidenih transformatorskih postaj. Lokacija transformatorskih postaj je predvidena v garaži. Osnovno napajanje z električno energijo novo predvidenih transformatorskih postaj je predvideno po kablovodu v kabelski kanalizaciji iz TP Kodeljev hrib in TP OMV Istrabenz.

Visokonapetostno napajanje transformatorskih postaj poteka od TP OMV Istrabenz po intervencijski poti v kabelski kanalizaciji, od TP Kodeljev hrib do novih transformatorskih postaj pa ob Šentjernejski cesti in po zelenicah, prav tako v kabelski kanalizaciji.

Nizkonapetostni elektro razvod je predviden po ploščadi oziroma kletnih prostorih objektov univerzitetnega kampusa.

Za napajanje predvidenih objektov je potrebno zgraditi:

novo kabelsko montažno TP z možnostjo vgradnje transformatorja do 1000 kVA, s triceličnim SF6 blokom, ki naj bo locirana v središču porabe; TP naj bo vzankana v obstoječe SN omrežje, SN priključni vod 20 KV, ki naj bo izveden s 6-cevno elektrokabelsko kanalizacijo s cevmi Ø 160 mm in jaški standardnih dimenzij ter NN razvod od nove TP do posameznih objektov.

Obstoječi elektroenergetski vodi, ki bodo tangirani z rekonstrukcijo Levičnikove ceste, se zaščitijo.

Pri nadaljni projektni obdelavi in izvedbi se upoštevajo rešitve iz načrta št. EIP-075, ki ga je v sklopu idejnega projekta št._IP-28/2005_(GPI d.o.o.) v juliju 2006 izdelal Form d.o.o. in je priloga št. 14 tega OLN.

26.člen

(javna razsvetljava)

Celotno območje se opremi z javno razsvetljavo.

Levičnikova in Šentjernejska cesta se osvetlita z enostransko postavljenim nizom svetilk javne razsvetljave v medsebojnem odmiku 30-35 m, višina namestitve svetilke je 9 m. Dostopne ceste in intervencijska pot so prav tako osvetljene enostransko s postavljenim nizom svetilk javne razsvetljave v medsebojnem odmiku 25-27 m, višina namestitve svetilke je 5 m. Napajanje je predvideno iz novih TP.

###### PLINOVODNO OMREŽJE

27.člen

(distribucijsko plinovodno omrežje)

Za ogrevanje in drugo uporabo je predvidena uporaba sekundarnega plinskega omrežja v sklopu plinovodnega omrežja Novega mesta. Za potrebe oskrbe območja univerzitetnega kampusa bo potrebno dograditi distribucijsko plinovodno omrežje z navezavo na obstoječ plinovod v križišču v Žabji vasi. Trasa poteka tudi mimo obstoječega bencinskega servisa. Znotraj območja univerzitetnega kampusa je predviden potek plinovoda skupaj z ostalimi komunalnimi napravimi ob južni strani objektov univerzitetnega kampusa v intervencijski krožni poti. Priključki za objekte (glavna požarna pipa objekta) se izvedejo na zunanjem delu objekta, in sicer na vedno dostopnem mestu.

Nadtlak v distribucijskem plinovodu znaša 1,0 bar. Pri projektiranju je potrebno upoštevati Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02). Vse projektne rešitve morajo biti obdelane skladno z veljavno zakonodajo in predpisi za plinovode ter internimi tehničnimi smernicamiupravljalca distribucijskega plinovoda zemeljskega plina v občini Novo mesto.

28.člen

(prenosno omrežje zemeljskega plina)

Ob Levičnikovi cesti poteka obstoječe prenosno omrežje zemeljskega plina, ki je v upravljanju Geoplina Plinovodi d.o.o. Z rekonstrukcijo Levičnikove ceste, kjer se njen profil razširi in uredita dvostranska pločnika in dvostranski enosmerni kolesarski stezi z zelenicami in obojestranskim drevoredom in izgradnjo krožnega križišča se posega na plinovod plinovod oznake P462, (MRP Novo mesto – MP IMV), premera 150mm, tlaka 20bar.

Za prenosno omrežje zemeljskega plina je potrebno upoštevati Energetski zakon (Uradni list RS št. 26/05), Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar (Uradni list RS št. 60/01 in 54/02), Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS št. 26/02 in 54/02), Sistemska obratovalna navodila za prenos zemeljskega plina (Uradni list RS št. 09/05). Vse projektne rešitve morajo biti obdelane skladno z veljavno zakonodajo in predpisi za plinovode.

Pred pričetkom kakršnih koli gradbenih del povezanih z izgradnjo primarne prometne infrastrukture bo potrebno obstoječi plinovod oznake P462 ščititi. Plinovod bo potrebno ščititi na celotni njegovi dolžini in sicer od njegove stacionaže 1.545 m do stacionaže 2.405 m (meja OLN-ja). Od te stacionaže dalje v smeri jug, pa bo plinoovod ščiten z AB ploščami po projektu IP-65/04 (Topos d.o.o.).

Na območju od stacionaže plinovoda 1.830 m do stacionaže 2.455 m bo potrebno obstoječi plinovod P462 prestaviti. Nov plinovod bo potrebno po predhodnem ščitenju z AB ploščami, zgraditi in navezati na obstoječega. Prevezavo bo potrebno izvesti še pred pričetkom drugih gradbenih del povezanih z izgradnjo primarne prometne infrastrukture. Oskrba odjemalcev s plinom ne sme biti motena.

Pri nadaljni projektni obdelavi in izvedbi se upoštevajo rešitve iz načrta št. 9026, ki ga je v sklopu idejnega projekta št._IDP-28/2005_(GPI d.o.o.) v juliju 2006 izdelal Projekt Nova Gorica d.d. in je priloga št.12 (Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme št. 9026) in št.13 (Drugi gradbeni načrti št. 9026) tega OLN.

###### OMREŽJE ZVEZ

29.člen

(telekomunikacijsko omrežje)

Za potrebe predvidenega območja univerzitetnega kampusa je potrebna izgradnja kabelske kanalizacije ob Levičnikovi cesti od križišča v Žabji vasi z navezavo na kabelsko kanalizacijo, projektirano po idejnem projektu rekonstrukcije križišča (izdelal Topos d.o.o. pod št. IP-65/04, avgust 2004) do bencinskega servisa OMV. V nadaljevanu je predvidena  kabelska kanalizacija ob interventni poti do telefonske centrale v garaži objektov univerzitetnega kampusa. Dimenzioniranje se prilagodi potrebam posameznih programov.

Interni razvod se predvidi po ploščadi oziroma kletnih prostorih kampusa.

30.člen

(kabelsko komunikacijsko omrežje - KKS)

Predvidi se izgradnja kabelske kanalizacije z navezavo na kabelsko kanalizacijo ob Levičnikovi cesti v križišču v Žabji vasi, projektirano po idejnem projektu rekonstrukcije križišča Žabja vas (izdelal Topos d.o.o. pod št. IP-65/04, avgust 2004).

Znotraj območja univerzitetnega kampusa je previden potek KKS omrežja skupaj z ostalimi komunalnimi napravimi ob južni strani objektov univerzitetnega kampusa v intervencijski krožni poti. Priključki za objekte se izvedejo pod konstrukcijo ploščadi oz. kleti.

###### KOMUNALNO OMREŽJE

31.člen

(vodovodno omrežje)

Področje predmetnega lokacijskega načrta bo s pitno, sanitarno in požarno vodo oskrbovano iz vodovodnega sistema Stopiče – Novo mesto z navezavo na primarni vodovod v križišču Žabja vas, ter dolgoročno (po izgradnji vodohrana Žibertov hrib) z navezavo na obstoječ vodovod oziroma na iztok vodohrana Žibertov hrib. Predviden je povezovalni cevovod, ki poteka od obstoječega vodovoda v križišču Žabja vas do območja univerzitetnega kampusa ob Levičnikovi cesti v predvidenem pločniku.

Razvod hidrantnega omrežja vključno s potrebnimi hidranti je predviden ob notranji intervencijski poti s katerega je predvideno tudi napajanje objektov.

Povezovalni in sekundarni cevovodi morajo biti iz nodularne litine (NL) ustreznih dimenzij.

Pri zasnovi vodovodnega omrežja na območju OLN je potrebno upoštevati določila Odloka o javnem vodovodu in o oskrbi prebivalstva z vodo v občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 115/00), Tehnični pravilnik o javnem vodovodu (Uradni list RS, št. 115/00) in določila Odloka o zaščiti vodnih virov na območju občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 13/85). Upoštevati je potrebno tudi določila Odloka o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 76/2000) in Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št. 76/2000).

32.člen

(odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda)

Predvidena je izvedba kanalizacijskega omrežja v ločenem sistemu. Komunalne odpadne vode se bodo po novo predvideni kanalizaciji, ki bo potekala ob južni strani objektov univerzitetnega kampusa, odvajale v črpališče nato pa po tlačnem vodu in gravitacijskem kanalu ob Levičnikovi cesti. Komunalne odpadne vode se nato po obstoječi mostni konstrukciji s pomočjo črpališča in tlačnega voda vodijo do obstoječega kanala in v nadaljevanju do območja centralne čistilne naprave v Ločni, kjer se bodo odpadne komunalne vode prečistile. Pri dimenzioniranju nove kanalizacije za odvod odpadnih komunalnih voda bo upoštevana tudi prevezava komunalnih odpadnih voda iz črpališča Cikava.

Stanovanjski soseski Žabja vas ter Žibertov hrib se bosta priključili na predvideno črpališče za odvod komunalnih odpadnih voda ob križišču Levičnikove in Šentjernejske ceste v Žabji vasi, od koder se bodo odpadne komunalne vode prečrpavale do gravitacijskega kanala, ki je predviden v sklopu črpališča univerzitetnega kanala.

Odpadne padavinske vode z objektov in ploščadi univerzitetnega kampusa se bodo preko interne kanalizacije za odvod odpadnih padavinskih voda odvajale v kapnice, ki bodo opravljale funkcijo zadrževalnih bazenov, zbrana padavinska voda pa se bo koristno uporabljala npr. za zalivanje zelenic, za izplakovanje v sanitarijah, pranje in podobno. Preliv odvečne vode iz kapnic bo speljan v kanalizacijo za odvod odpadnih padavinskih voda do črpališča za odvod odpadnih padavinskih voda. Odvečna padavinska voda se bo preko črpališča za odvod odpadnih padavinskih voda prečrpavala po tlačnem in gravitacijskem vodu v reko Krko. Manjše količine odvečnih padavinskih vod se bodo izlivale tudi neposredno v okoliški teren oziroma ponikovalnice.

Odpadne padavinske vode s Šentjernejske ceste se bodo zbirale v vtočnih jaških in kanalizaciji za odvod odpadnih padavinskih voda ter nato odvajale preko lovilcev olj in bencina v obstoječo kanalizacijo. Del odpadne padavinske vode z Levičnikove ceste se bo preko lovilcev olj odvodnjaval v projektirano kanalizacijo za odvod odpadnih padavinskih voda iz območja univerzitetnega kampusa Novo mesto, del pa v zadrževalne bazene in naprej v okoliški teren oziroma ponikovalnice.

33.člen

(ogrevanje)

Ogrevanje predvidenih objektov je v skladu z Odlokom o izvajanju gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 18/02, 92/02, 31/05) predvideno preko javnega plinovodnega omrežja Mestne občine Novo mesto.

Ogrevanje objektov je, razen z zemeljskim plinom, možno tudi z izkoriščanjem drugih virov energije, tudi alternativnih.

34.člen

(odpadki)

Povzročitelji komunalnih odpadkov so dolžni odlagati odpadke v za to namenjene posode, katerih tip, velikost/prostornino in število določi izvajalec javne službe. Odjemno mesto, kjer so nameščene posode, mora povzročiteljem omogočati neovirano odlaganje komunalnih odpadkov, hkrati pa mora biti dostopno posebnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.

Za odlaganje ostalih odpadkov se v se v severnem delu območja OLN uredi površina za postavitev ekološkega otoka, kjer bo možno v posebne zabojnike odlagati papir, steklo in embalažo.

Stojna mesta za zabojnike je potrebno primerno urediti (tlakovana stojna površina, namestitev enostavno oblikovane ograje okrog zabojnikov, možnost nadkritja – nadstrešek).

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO DOBRIN

35.člen

(varstvo pred hrupom)

Na podlagi Uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95, dopolnitve 66/96) sodita območji UE 02 in UE 03 v II.stopnjo varstva pred hrupom, UE 01 pa v I.stopnjo varstva pred hrupom.

Raven hrupa mora ostati v mejah dovoljenega. Zagotoviti je potrebno ustrezno aktivno in pasivno zaščito fasad objektov, ki so najbolj izpostavljeni glavnim cestam.

36.člen

(varstvo zraka)

Za ogrevanje objektov je dovoljeno uporabljati samo ogrevala z visokim izkoristkom, to je nad 85%.

Za ogrevanje objektov se lahko koristi biomasa, plin ali lahko kurilno olje ali alternativne vire in načine.

Prepovedano je kurjenje na prostem.

37.člen

(varstvo voda)

Ukrepi za varstvo voda so opisani v 32.členu tega odloka - odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.

38.člen

(način ravnanja s plodno in odvečno zemljo)

Ob izvedbi gradbenih del bo potrebno zagotoviti varovanje plodne zemlje. Zato bo potrebno zgornji sloj tal-humus odkopati in deponirati ločeno od ostalega izkopa na začasni deponiji. Po končani gradnji se humus uporabi za humuziranje brežin vkopov, nasipov in pri sanacijah poškodb zemljišča, ki bodo nastale pri izvajanju gradnje. Vsak odvoz humusa na druge lokacije je prepovedan.
V primeru potrebe po dodatnih deponijah na drugih lokacijah se le-te rešujejo s posebno dokumentacijo, ki je usklajena z zakonodajo.

39.člen

(varstvo kulturne dediščine)

Na območju OLN ni območij ohranjanja narave in varovanja kulturne dediščine. Gozd s posebnim namenom je opisan v 40.členu tega odloka.

40. člen

(gozdnogospodarske ureditve in varovanje gozda)

UE_01 OLN sestavlja gozd s posebnim namenom, razglašen z Odlokom o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Novo mesto, Uradni list RS, št. 74/00 in Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 6/05), ki določata način gospodarjenja, varstveni režim in omejitve.

Del razglašenega gozda, ki ga zajema OLN, ima skupno površino 20,1368 ha in obsega zemljišča s parc. št. 232/1 (del), 232/2(del), 1266/6(del), 238/1(del) vse k.o. Ragovo.

OLN predvideva varovanje gozda s posebnim namenom. Vanj se posega le s parkovnimi ureditvami, peš, kolesarskimi in rekreacijskimi potmi.

OLN predvideva ohranjanje gozdnega roba in redno vzdrževanje. Dele gozda in robove gozda, ki so zaradi obstoječih objektov, ki se rušijo, degradirani, se zazeleni v skladu s smernicami krajinske ureditve. Načrt krajinske ureditve je razviden iz kartografskega dela – Ureditvena situacija - Krajinska ureditev, št.lista: 3.6.

41.člen

(rušitve objektov)

Na območju so danes nekdanji vojaški objekti, deloma preurejeni v objekte obrtniške dejavnosti. Vsi objekti in pomožni objekti na območju se rušijo. Ravno tako se rušijo vse ograje na območju objektov in obstoječe ceste. Na severnem robnem območju se rušijo objekti romskega naselja. Rušitev je možno izvesti po fazah, po posameznih objektih. V tretji fazi OLN se v celoti odstrani bencinski servis.

Načrt rušitev je razviden iz kartografskega dela - Rušitvena situacija, št.lista: 2.2.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

42.člen

(varstvo pred požarom)

Pozidava mora zagotavljati pogoje za varen umik ljudi in premoženja, zadostne prometne in delovne površine za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo z vodo za gašenje. Zagotovljeni morajo biti potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru. Za preprečevanje nastanka požara je pomembno, da se odstranijo ali pa vsaj zmanjšajo na najmanjšo možno mero vsi vzroki za požar in se usposobi prebivalstvo ter zaposlene v poslovnih objektih za preventivno delovanje pred požarom in varno evakuacijo iz objekta:

- za posamezni objekt mora biti pripravljen biti požarni načrt in usklajen z intervencijskimi enotami,

- za posamezni objekt mora biti zagotovljeno redno vzdrževanje in kontrola požarnovarnostnih naprav in opreme,

-	za posamezni objekt mora biti zagotovljena stalna kontrola nad delovanjem, kot tudi vzdrževanje  hidrantnega omrežja

Celotno ureditveno območje se uredi s hidrantnim omrežjem, ki zagotavlja dovoljšno oskrbo z vodo za gašenje.

Na centralni ploščadi in krožni intervencijski poti je potrebno urediti postavitvena mesta za gasilska vozila.

Javno cestno omrežje služi kot intervencijska pot.

Intervencijske poti so istočasno namenjene za umik ljudi in premoženja.

Z izgradnjo posameznih objektov je potrebno zagotoviti dostop z intervencijskimi vozili vsaj z dveh strani objekta. V primeru, da je dostopna pot samo z ene strani objekta, objekt ne sme biti globlji od 20 do 25m. Če je dostop z dveh strani, globina objektov ne sme znašati preko 50m.

Potrebno je zagotoviti zadostno nosilnost konstrukcij za določen čas v primeru požara.

Študija požarne varnosti je prikazana v kartografskem delu: Študija požarne varnosti, št.lista 3.9.

43.člen

(varstvo pred potresom)

Vsi objekti predvideni z OLN morajo biti dimenzionirani in projektirani za potresno območje VIII.stopnje po lestvici MCS.

44.člen

(obramba in zaščita)

Na območju OLN ni objektov in naprav iz IV.poglavja Navodila za določanje in prikazovanje potreb obrambe in zaščite v prostorskih planih (Uradni list RS, št. 23/94).

V območju OLN je potrebno zagotoviti zaklonišča. Končno število in kapacitete zaklonišč se uredi v zadnji etapi izvajanja celotnega kompleksa v skladu s tedaj veljavno zakonodajo.

VIII. NAČRT PARCELACIJE

45.člen

(prikaz parcelacije)

Načrt parcelacije je razviden iz Načrta parcele, št.lista: 2.3. Mejne točke parcel so opredeljene po Gauss-Krugerjevem koordinatnem sistemu in so razvidne iz istega načrta – in mejnih točk gradbenih parcel.

46.člen

(dodatna  parcelacije)

Zaradi urejanja lastništva je dopustna dodatna (naknadna) parcelacija znotraj gradbene parcele, določene s tem OLN, ob upoštevanju določil in meril tega odloka, ki se nanašajo na gradnjo objektov in ureditev parcel.

IX. ETAPNOST IZVEDBE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OLN

47. člen

(etapnost izvedbe prostorskih ureditev)

Splošne določbe

Etapnost izvedbe objektov, naprav komunalne ter prometne infrastrukture in zunanjih površin je začrtana fleksibilno in z možnostjo prilagajanja posameznih etap in podfaz glede na dane realne dejavnike investiranja. Natančno so opredeljene le 3 glavne faze izgradnje celotnega kompleksa; vse podfaze in etape se glede na pogoje investiranja in dejanske potrebe lahko prekrivajo ali prilagajajo ali pa izvajajo v drugem vrstnem redu.

Etapnost izvedbe

Območje lokacijskega načrta je glede na faznost razdeljeno na 3 širša območja z večimi podfazami in etapami, ki se med seboj lahko tudi prekrivajo:

FAZA 1	Območje z objekti, komunalno ter prometno infrastrukturo ter zunanjimi ureditvami, ki ga zajema prva faza vključuje centralno tlakovano ploščad in vse objekte, ki se nanjo vežejo neposredno.

PODFAZE

1A.	V podfazi 1A je potrebna izgradnja vse tiste prometne in komunalne infrastrukture, ki omogoča nadaljne faze graditve objektov. V podfazo 1A so vmeščene rekonstrukciji Levičnikove in Šentjernejske ceste z izgradnjo priključnih krožnih križišč. V primeru izgradnje študentskih domov v kasnejših etapah 1.faze, se lahko rekonstrukcijo Šentjernejske ceste predvidi v kasnejši podfazi 1.faze.

1B.	V podfazi 1B je predvidena izgradnja prvih objektov inštitucij na zahodnem delu območja OLN, s pripadajočimi podzemnimi garažami. Zgradi se potniški terminal kampusa in vstopni objekt.

V podfazi 1B lahko vzporedno poteka tudi gradnja študentskih domov ob ploščadi. V tem primeru se izgradi tudi podzemna garaža in dostopna cesta z novega krožišča na Šentjernejski cesti.

1C.	V podfazi 1C se predvidi gradnja objektov inštitucij na centralnem delu ploščadi s pripadajočimi podzemnimi garažami.

Vzporedno s podfazo 1C se lahko gradijo objekti inštituta in športne dvorane na južnem robu ploščadi.

V zaključni prvi fazi se zgradi celotna centralna ploščad z vsemi objekti, komunalno ter prometno infrastrukturo in vsemi podzemnimi garažami. Predvidena je rekonstrukcija Levičnikove in Šentjernejske ceste z izgradnjo krožnih priključnih križišč.

Podzemno garažo in centralno ploščad je možno izvajati po etapah: vsako etapo podzemnih garaž se izvaja glede na potrebe objektov, ki jo koristijo. Etapnost izvedbe ne sme vplivati na končen celovit izgled ploščadi.

Vzporedno z gradnjo podzemnih garaž je predvidena tudi gradnja depojev in arhivov v kletnih etažah.

V vseh podfazah 1.faze je mogoča neodvisna izgradnja športnih ter ostalih zunanjih površin, ki se urejajo z OLN. Neodvisno od izgradnje objektov in naprav se lahko v vsaki podfazi parkovno ureja in vzdržuje gozd s posebnim namenom.

FAZA 2	Območje z objekti, komunalno ter prometno infrastrukturo ter zunanjimi ureditvami, ki ga zajema druga faza vključuje objekte, ki se od prve faze širijo navzven in niso več neposredno navezani na centralno ploščad.

PODFAZE

2A	V podfazi 2A se predvidi izgradnja krožne intervencijske in dostavne poti.

2B	V podfazi 2B se izgradijo tisti objekti inštitucij, za katere je predvidena dejanska širitev programa in kapacitet. OLN ne postavlja natančnejših določil faznosti v zvezi z izgradnjo objektov inštitucij 2.faze.

2C	V podfazi 2C se predvidi širitev objektov študentskih domov.

V drugi fazi se zgradi vse objekte, komunalno ter prometno infrastrukturo, ki se širi od objektov prve faze navzven.

Podfaze 2.faze niso natančneje opredeljene. Mogoča je izvedba vseh objektov ločeno in neodvisno od drugih, zato so faze opredeljene le informativno.

V vseh podfazah 2.faze je mogoča neodvisna izgradnja športnih ter ostalih zunanjih površin, ki se urejajo z OLN. Neodvisno od izgradnje objektov in naprav se lahko v vsaki podfazi parkovno ureja in vzdržuje gozd s posebnim namenom.

FAZA 3	Območje z objekti, komunalno ter prometno infrastrukturo ter zunanjimi ureditvami, ki ga zajema tretja faza vključuje območje širitev kapacitet študentskih domov na platoju na vzhodnem delu območja.

V tretji fazi je predvidena odstranitev bencinskega servisa in pripadajoče infrastrukture – območje se zazeleni po načrtu krajinske ureditve.

V zadnji fazi OLN se v skladu s tedaj veljavno zakonodajo uredijo zaklonišča.

Ne glede na zgoraj naveden vrstni red faz, se lahko faze med seboj prekrivajo ali dokončajo v drugačnem vrstnem redu.

48.člen

(pogoji in zahteve za izvajanje prostorskih ureditev)

Za objekte velja toleranca ±10% v horizontalnem in vertikalnem gabaritu. Pri vertikalnih gabaritih je možno odstopanje za eno etažo navzgor ali navzdol. Minimalni in maksimalni vertikalni gabariti so opredeljeni za vsak objekt posebej v 14.členu tega OLN.

Pri gradnji ali prenovi komunalne infrastrukture in cestne ureditve so dovoljene tolerance, v kolikor se pri izdelavi projektne dokumentacije in gradnji sami ugotovi, da je z manjšimi spremembami mogoče doseči tehnično in ekonomsko ugodnejšo rešitev, pri čemer le-ta ne poslabša obstoječega oz. predvidenega stanja. Zlasti to velja za krožišče na Šentjernejski cesti, ki naj se v okviru toleranc OLN maksimalno pomakne proti severu. V kolikor so potrebne spremembe pri urejanju komunalne infrastrukture tako velike, da niso v skladu s smernicami in pogoji, podanimi s strani nosilcev urejanja prostorov v postopku sprejemanja tega OLN, je potrebno v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja pridobiti projektne pogoje in soglasja pristojnih soglasodajalcev.

X. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OLN

49.člen

(urejanje po prenehanju veljavnosti OLN)

Po prenehanju veljavnosti tega OLN, ko so vsi predvideni objekti zgrajeni in v uporabi, se območje ureja s prostorskim redom Mestne občine Novo mesto.

Spremembe in dopolnitve so možne znotraj urbanistično arhitekturne zasnove, vendar le take narave, ki ne spreminjajo osnovne urbanistično arhitekturne zasnove iz natečajne rešitve iz leta 2005. O spremembah odloča pristojni občinski organ v soglasju z izdelovalcem OLN.

XI. ROKI ZA IZVEDBO PROSTORSKIH UREDITEV IN ZA PRIDOBITEV ZEMLJIŠČ

50.člen

(roki za izvedbo prostorskih ureditev)

Investitor mora pričeti z gradnjo objektov in infrastrukture najkasneje v treh do štirih letih po uveljavitvi odloka.

Gradnjo prve faze, kot je le ta opredeljena v 47.členu tega odloka, mora investitor zaključiti v dvanajstih do petnajstih letih po uveljavitvi odloka. Gradnjo objektov in infrastrukture druge faze mora investitor pričeti najkasneje po osmih do desetih letih po uveljavitvi odloka in zaključiti do leta 2023. Gradnjo objektov in infrastrukture tretje faze mora investitor začeti najkasneje leta 2023 in zaključiti do leta 2030.

V primeru, da investitor teh rokov zaradi pogojev in dejstev ne spoštuje ali jih ne more spoštovati,  mestni svet lahko OLN spremeni, dopolni ali razveljavi.

XII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

51. člen

Lokacijski načrt je obvezen za investitorje, projektante in izvajalce vseh objektov in naprav.

Pri izvajanju lokacijskega načrta morajo biti upoštevani vsi veljavni gradbeno tehnični, prometni, sanitarno higienski, varnostni in drugi predpisi.

52. člen

Pred pričetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljalce energetskih in komunalnih naprav in prometnega omrežja ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi tangirane obstoječe komunalne vode. Investitor oziroma izvajalec posega v prostor mora zagotoviti organiziranje prometa med gradnjo tako, da bo zagotovljen dovoz in dostop do vseh zemljišč in obstoječih objektov na območju in v okolici, ter zagotoviti tudi nemoteno energetsko - komunalno oskrbo objektov v času izvajanja del.

Na izdelano PGD dokumentacijo si mora investitor pridobiti soglasja Direkcije RS za ceste – Izpostava Novo mesto, Telekoma Slovenije d.d., Komunale Novo mesto d.o.o. in Elektra Ljubljana d.d.-DE Novo mesto.

Investitor mora pri gradnji prometne infrastrukture zagotavljati nemoten promet po Levičnikovi in Šentjernejski cesti. V kolikor to zaradi gradbenih del ne bo možno, se predvidi krajše popolne zapore ali zagotovi ustrezen obvoz.

Investitor je dolžan naročiti in plačati vse stroške morebitne prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki jo povzroča z omenjeno gradnjo.

Investitor nosi vse stroške izvedbe priključka na omrežje, izvedbe lastne transformatorske postaje s priključnimi vodi, rekonstrukcije zunanjega priključka in izvedbe priključka za rezervno napajanje.

Obstoječe TK omrežje glede na pozidavo je potrebno ustrezno zaščititi ali prestaviti na osnovi projektne rešitve. Stroške ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja ter nadzora krije investitor gradnje na območju urejanja s tem OLN.

Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na TK omrežju, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

53. člen

Gradnja objektov in naprav ter drugi posegi na območju se lahko izvajajo po pridobitvi gradbenega dovoljenja, ki ga izda pristojni upravni organ, razen za enostavne objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja.

XIII. PREDHODNE IN  KONČNE DOLOČBE

54. člen

(nadzor nad izvajanjem prostorskih ureditev)

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem OLN opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor, Enota Novo mesto.

55. člen

(hramba sprejetega OLN)

OLN je stalno na vpogled na Oddelku za prostor Mestne občine Novo mesto.

56. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 350-05-18/2004

Datum: 28.09.2006

Župan

Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l.r.